## Slide 1
Silence, on tourne !

## Slide 2
Déploiement du matériel de tournage
Scénarios de TOURNAGE
autonome (sans régie)
MULTICAM AVEC régie
Composition matériel de La régie
Interconnexion des équipements
Réseaux Ethernet de la régie
FLUX des signaux vidéos
ADRESSAGE ETHERNET Des équipements
Câblage Ethernet Des équipements
CABLES ET CONNECTIQUE
caméras
standard vidéo

## Slide 3
Scénarios de TOURNAGE

## Slide 4
CAMERAS
CABLES ET CONNECTIQUE
DIFFUSION ou PROJECTION
Tournage autonome sans régie
Vidéoprojecteur
Mono
Projection
PC
Diffusion
STREAMING

## Slide 5
CAMERAS
CABLES
ET
CONNECTIQUE
RéGIE
vidéo
CABLES
ET
CONNECTIQUE
DIFFUSION
et/ou PROJECTION
TOURNAGE EN MULTICAM AVEC régie
Ecran de contrôle
Vidéoprojecteur
1°
2°
Projection
Diffusion
STREAMING
3°
iN
OUT

## Slide 6
Composition matériel de La régie vidéo
un mélangeur
une table de mixage
un enregistreur
un écran de contrôle

## Slide 7
Blackmagic ATEM 1 M/E Production Studio 4K
Vidéo in
Vidéo out
1 port
Ethernet
Audio
Le mélangeur
Vue ARRIERE
FLUX
FLUX

## Slide 8
Blackmagic Design ATEM 1 M/E Advanced Panel
Vue avant
Vue arrière
Vue ARRIERE
2 ports Ethernet switchés
La table de mixage

## Slide 9
Blackmagic Design HyperDeck Studio
avant
arrière
1 port
Ethernet
Vidéo in
l’enregistreur
Vue ARRIERE
Mélangeur
FLUX

## Slide 10
Interconnexion des équipements de la régie
Une adresse iP de classe C est attribuée à chacun des équipements.
L’adressage iP permet d’identifier individuellement chaque équipement
192.168.1.0 à 192.168.1.255
Soit 254 équipements possibles
Les équipements de la régie sont connectés à un réseau privé Ethernet.
Adresse Réseau
Plage d’adresses iP des équipement de la régie
Ce réseau permet de paramétrer et de contrôler les équipements de la régie .
Adresse de l’hôte
et de les faire communiquer entre eux.

## Slide 11
Pour info : les Classes d'adresses ethernet
Les adresses Ethernet sont regroupées en 5 classes (A, B, C, D ,E)
Les adresses Ethernet de classes A, B et C sont les plus courantes.
Une adresse ip de Classe A peut contenir jusqu’à 16.777.214 équip. informatiques
Une adresse ip de Classe B peut contenir 65.534 équipements informatiques
Une adresse ip de Classe C peut contenir jusqu’à 254 équipements informatiques.
Permet d’identifier la classe du réseau
Plage d’adresses réseaux
Nombre d’adresses réseaux possibles
Nombre d’équipements possibles
sur une seule adresse réseau

## Slide 12
Réseaux Ethernet de la régie
OBS
Ecran de contrôle
Routeur BOX Internet
Broadcast Panel
Flux Vidéo
ATEM1 M/E (mélangeur)
HyperDeck Studio (enregistreur)
in
out
out
Réseau privé
avec adresses iP
de Classe C
ATEM 1 M/E Advanced Panel
(table de mixage)
Régie
Réseau privé
de la box Internet
Réseau privé
de la régie
Réseau Ethernet
Adresse iP fixe
Adresse iP dynamique attribuée par le serveur DHCP du routeur
FLUx des signaux vidéos
≠

## Slide 13
ADRESSAGE ETHERNET DU MÉLANGEUR
HUB
Blackmagic ATEM Setup | ATEM BROADCAST PANEL Table de mixage | ATEM 1 M/E Mélangeur | HYPERDECK Enregistreur
Le mélangeur n’utilise pas le protocole DHCP pour obtenir une adresse iP.
Une adresse iP fixe est attribuée manuellement au mélangeur pour que la table de mixage puisse se connecter à lui et le piloter.
L’adresse iP du mélangeur peut être modifiée, via son port USB, avec l'utilitaire Blackmagic ATEM Setup qui aura été préalablement installé sur un PC.
192.168.10.240
USB

## Slide 14
La table de mixage ATEM et de L’enregistreur
HUB
ATEM BROADCAST PANEL Table de mixage | ATEM 1 M/E Mélangeur | HYPERDECK Enregistreur
en mode adressage IP fixe
en mode DHCP --> (sur un réseau équipé d’un serveur DHCP)
Seuls l’enregistreur et la table de mixage peuvent être configurés :
IP fixe
IP fixe
IP fixe
ADRESSAGE ethernet DE
IP dynamique
IP dynamique
NOTA : un PC équipé du logiciel ATEM Software Control peut remplacer la table de mixage
ou

## Slide 15
HUB
 | Blackmagic ATEM Setup | ATEM BROADCAST PANEL | ATEM 1 M/E | HYPERDECK
ADRESSE IP | 192.168.10.20 | 192.168.10.60 (par défaut) | 192.168.10.240 (par défaut) | 192.168.10.50
SUBNET | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0
GATEWAY | …………….. | …………….. | …………….. | ……………..
Adressage IP fixe des équipements ATEM
ATTENTION : Ne pas oublier d’éteindre et de rallumer les équipements si des modifications sont apportées dans les paramètres réseau (modification d’adresse ip, masque, gateway, etc…..)
Les paramètres des équipements sont mémorisés. Nul besoin de re-paramétrer à chaque fois

## Slide 16
Mélangeur
Enregistreur
Table de mixage
Cordon Ethernet
Cordon Ethernet
192.168.10.240
192.168.10.60
192.168.10.50
Câblage Ethernet de la table de mixage ATEM

## Slide 17
Mélangeur
Enregistreur
Cordon Ethernet
Cordon Ethernet
192.168.10.240
192.168.10.50
Variante du
Câblage Ethernet de la table de mixage ATEM
HUB
192.168.10.60

## Slide 18
Mélangeur
Enregistreur
Table de mixage
ATEM Software Control
Cordon Ethernet
Cordon Ethernet
192.168.10.240
192.168.10.50
Câblage Ethernet de la table de mixage
192.168.10.60
HUB
sur pc

## Slide 19
Mélangeur
Enregistreur
Out
Out
Table de mixage
Câble coaxial
Câble Hdmi
Fibre opt. ?
Câblage vidéo des équipements ATEM
Pilotage du mélangeur via
le réseau Ethernet
In
Cordon coaxial

## Slide 20
Synthèse de la régie vidéo
SDI
HDMI
CAMERAS
CABLES
ET
CONNECTIQUE
CABLES
ET
CONNECTIQUE
ATEM1 M/E (mélangeur)
HyperDeck Studio (enregistreur)
DIFFUSION
et/ou PROJECTION
SDI
HDMI
OBS
Ecran de contrôle
BOX Internet
STREAMING
Vidéoprojecteur
HDMI
HDMI
HDMI
1°- Broadcast Panel
2°- ATEM Software Control (PC)
3°- ATEM UtilitySetup
USB
hdmi
CONV
CONV
CONV
Distance
Distance
RéGIE
vidéo
Câble coaxial ?
Fibre optique ?
Câble HDMI ?
Convertisseur ?
Répéteur ?
Câble coaxial ?
Fibre optique ?
Câble HDMI ?
Convertisseur ?
Répéteur ?

## Slide 21
CABLES ET CONNECTIQUE

## Slide 23
Câbles souples déployables
Cable coaxial video d’impédance 75 ohms
Câbles rigides
Installations fixes
Longueur « théorique » maximum de transmission
L'atténuation est la perte d'énergie que subit le signal pendant sa propagation. Elle est exprimée en décibels par kilomètre et son ampleur varie selon la fréquence du signal

## Slide 24
Convertisseur SDI to HDMI
Convertisseur bidirectionnel
SDI to HDMI et HDMI to SDI
?
Convertisseur SDI to USB
REPETEUR SDI
Connectique

## Slide 25
Convertisseur SDI <--> Fibre Optique
Module SFP
fibre optique
Fibre optique SMPTE
avec connecteur fibre LC
Solution pour les longues distances

## Slide 26
Un même format d’enregistrement pour tous
Full HD 1080p 25 ou 50 ips (multiple de 25)
Vitesse d’obturation ( shutter speed) 1/50 ou 1/100 = (ips x 2)
Autofocus désactivé
Sensibilité ISO (valeur native du capteur de la caméra)
Ouverture du diaphragme ou Iris (à régler sur le lieu de tournage)
Balance des blancs (à régler sur place avant le tournage)
Son (Positionnement des micros, bonnettes, niveau (db), stéréo,….)
en tournage intérieur
Mode manuel sur TOUTES les caméras
caméras

## Slide 27
paramétrage du standard vidéo
Les sources vidéo connectées au mélangeur doivent avoir un format identique au format vidéo
Si le format source vidéo et celui du mélangeur ne correspondent pas, l’affichage de la source
paramétré dans le mélangeur ATEM.
n’apparaitra pas correctement ou restera noires sur l’écran de contrôle.

## Slide 28
Régie
Créer une configuration unique
Fixer les équipements dans un rack 19’’
Cables et connectiques
Acquérir câbles et connectiques coaxiales performants
Acquérir câbles et connectiques fibre optique
Caméras
Constituer des lots de matériels numérotés pour chaque caméra
Paramétrage standard de l’ensemble des caméras en tournage en intérieur
conclusion

## Slide 29
FIN

## Slide 30
PARAMèTRAGE RéSEAU DES équipements DE LA Régie vidéo

## Slide 31
 | PC | ATEM BROADCAST PANEL | ATEM 1 M/E | ATEM HYPERDECK
SERVEUR | DHCP DYNAMIQUE | DHCP STATIQUE | iP STATIQUE | DHCP STATIQUE
MAC Address |  | 7C:2E:0D:02:48:49 | 7C:2E:0D:02:EA:DD | 7C:2E:0D:02:EA:DD
ADRESSE IP |  | 192.168.10.10 | 192.168.10.240 | 192.168.10.50
SUBNET |  | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0
GATEWAY |  | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1
PARAMèTRAGE RESEAU DES équipements DE LA Régie vidéo
Attribution d’adresses iP statiques aux équipements ATEM
via le serveur DHCP du routeur NETGEAR
# | Device Name | IP Address | MAC Address
1 | ATEM 1 M/E | 192.168.10.240 | 7C:2E:0D:02:FF:6B
2 | ATEM HYPERDECK | 192.168.10.50 | 7C:2E:0D:02:EA:DD
3 | ATEM BROADCAST PANEL | 192.168.10.10 | 7C:2E:0D:02:48:49
NETGEAR WNR1000-100NAR N150
Wireless Router IEEE 802.11b/g/n
DHCP
Dynamique
WIFI
SSID NETGEAR

## Slide 32
OBS STUDIO
PLUSIEURS configurations POSSIBLES MAIS UNE SEULE PRéVauT
LA configuration
AVEC OU SANS BOX internet
« PLUG & PLAY »

## Slide 33
Conv.
CONFIGURATION 1 AVEC BOX INTERNET
Flux des signaux Vidéo
Réseau Ethernet
HDMI
ENREG
PANEL
USB
routeur
MEL
1
Régie tvn
Zone public
Zone tvn

## Slide 34
Conv.
Flux des signaux Vidéo
Réseau Ethernet
HDMI
ENREG
PANEL
USB
routeur
MEL
2
Régie tvn
Zone public
Zone tvn
CONFIGURATION 2 AVEC BOX INTERNET

## Slide 35
Zone tvn
Conv.
CONFIGURATION AVEC ETHERNET/5G
Flux des signaux Vidéo
Réseau Ethernet
HDMI
ENREG
PANEL
USB
routeur
MEL
3
Régie tvn
Téléphone 5G
Modem ETHERNET
Zone public

## Slide 36
Conv.
Flux des signaux Vidéo
Réseau Ethernet
HDMI
ENREG
PANEL
USB
routeur
MEL
4
Régie tvn
Zone tvn
Zone public
Téléphone 5G HOTSPOT
CONFIGURATION AVEC HOTSPOT/5G