## Slide 1
La Régie vidéo

## Slide 2
ethernet
Mélangeur
Table de mixage
Enregistreur
OBS Studio
Rappel de la Composition matériel de La régie vidéo

## Slide 3
OBS Studio est un logiciel installé sur un PC. Il permet de capturer l'écran de l’ordinateur et de l'enregistrer dans une vidéo, ou bien d'en diffuser le contenu en streaming
Webcam
Caméra
Régie vidéo
Microphone
Image et vidéo
OBS Studio encode les signaux venant de différents périphériques ou logiciels installés sur le pc (webcam, applications, images, caméra, ….) avant de les envoyer en streaming vers des plateformes comme Twitch, YouTube ou encore Facebook, qui les diffuseront ensuite vers des terminaux de lecture.
Qu’est ce que le logiciel obs studio ?
Applications

## Slide 4
Le streaming permet de commencer la lecture d’une vidéo alors que le reste des données de la vidéo est encore en cours d’envoi vers le terminal de lecture.
Ce processus évite de télécharger le fichier vidéo pour le lire.
Le streaming est un procédé qui permet d’envoyer des données (vidéo ou son), en flux continu, entre un serveur distant et un terminal de lecture comme un téléviseur, un ordinateur, une tablette, un Smartphone, ….
Qu’est ce que le streaming ?

## Slide 5
Webcam
Caméra
Régie vidéo
Microphone
Image et vidéo
Plateforme de diffusion
Encodage des données
Puissance
Flux vidéo
Débit
Bande passante
Diffusion
HD
LD
SD
audience
Save
Replay
Principe du streaming

## Slide 6
Wireless Router IEEE 802.11b/g/n
7C:2E:0D:02:EA:DD
7C:2E:0D:02:FF:6B
7C:2E:0D:02:48:49
192.168.10.240
192.168.10.50
192.168.10.10
 | PC OBS STUDIO | ATEM BROADCAST PANEL | ATEM 1 M/E | ATEM HYPERDECK
ADRESSAGE | DHCP (Dynamique) | DHCP | Pas de DHCP - iP (Statique) | DHCP
MAC Address | 7C:2E:XX:XX:XX:XX | 7C:2E:0D:02:48:49 | 7C:2E:0D:02:FF:6B | 7C:2E:0D:02:EA:DD
ADRESSE IP |  |  | 192.268.10.240 | 
SUBNET | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0
GATEWAY | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1
branchement de la régie sur un réseau ethernet
# | Device Name | IP Address | MAC Address
1 | ATEM 1 M/E | 192.168.10.240 | 
2 | ATEM HYPERDECK | 192.168.10.50 | 
3 | ATEM BROADCAST PANEL | 192.168.10.10 | 
DHCP
Dynamique
WIFI
SSID Router

## Slide 7
192.168.10.xx
192.168.10.xx
Wireless Router IEEE 802.11b/g/n
7C:2E:0D:02:EA:DD
7C:2E:0D:02:FF:6B
7C:2E:0D:02:48:49
192.168.10.240
192.168.10.50
192.168.10.10
 | PC | ATEM BROADCAST PANEL | ATEM 1 M/E | ATEM HYPERDECK
ADRESSAGE | DHCP (Dynamique) | DHCP | Pas de DHCP - iP (Statique) | DHCP
MAC Address | 7C:2E:XX:XX:XX:XX | 7C:2E:0D:02:48:49 | 7C:2E:0D:02:FF:6B | 7C:2E:0D:02:EA:DD
ADRESSE IP |  |  | 192.168.10.240 | 
SUBNET | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0
GATEWAY | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1
Principe d’adressage ethernet des équipements de la régie
via le serveur DHCP du routeur
# | Device Name | IP Address | MAC Address
1 | ATEM 1 M/E | 192.168.10.240 | 
2 | ATEM HYPERDECK | 192.168.10.50 | 
3 | ATEM BROADCAST PANEL | 192.168.10.10 | 
DHCP
Dynamique
WIFI
SSID NETGEAR
192.168.10.240
192.168.10.50
192.168.10.10
TABLE D’ADRESSAGE DU ROUTEUR

## Slide 8
 | PC OBS STUDIO | ATEM BROADCAST PANEL | ATEM 1 M/E | ATEM HYPERDECK
SERVEUR | DHCP DYNAMIQUE | DHCP STATIQUE | iP STATIQUE | DHCP STATIQUE
MAC Address | xx:xx:xx:xx:xx:xx | 7C:2E:0D:02:48:49 | 7C:2E:0D:02:EA:DD | 7C:2E:0D:02:EA:DD
ADRESSE IP | 192.168.10.xx | 192.168.10.10 | 192.168.10.240 | 192.168.10.50
SUBNET | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0
GATEWAY | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1
# | Device Name | IP Address | MAC Address
1 | ATEM 1 M/E | 192.168.10.240 | 7C:2E:0D:02:FF:6B
2 | ATEM HYPERDECK | 192.168.10.50 | 7C:2E:0D:02:EA:DD
3 | ATEM BROADCAST PANEL | 192.168.10.10 | 7C:2E:0D:02:48:49
Wireless Router IEEE 802.11b/g/n
DHCP
Dynamique
WIFI
SSID Router
PARAMèTRAGE RESEAU DES équipements DE LA Régie vidéo
Attribution d’adresses iP statiques aux équipements ATEM
via le serveur DHCP du routeur

## Slide 9
Connexion de la régie à l’internet
AVEC Intégration d’OBS STUDIO dans la régie

## Slide 10
Conv.
1- streaming de la régie vers la box internet
ENREG
PANEL
USB
routeur
MEL
Régie tvn
Zone public
Zone tvn
ETH
Conv.
HDMI
Câble

## Slide 11
Conv.
ENREG
PANEL
USB
routeur
Régie tvn
Zone public
Zone tvn
ETH
Conv.
HDMI
MEL
2- streaming du PC OBS vers la box internet
Câble

## Slide 12
Comment faire pour se connecter à l’internet
lorsqu’il n’existe pas de box ?

## Slide 14
sur le Smartphone > OPTION « Point d’accès mobile et modem »
Ces OPTIONs ne sont possibles qu’à partir de
la version androïd 11
Dans les paramètres du Smartphone, aller dans l’onglet « Connexions »
puis dans l’onglet …..

## Slide 15
Différents Points d’accès mobile et modem
Modem Bluetooth
Ondes
Filaires
USB
USB
Modem USB
Point d’accès mobile
Zone tvn
Modem Ethernet
ETH
CONV

## Slide 16
Zone tvn
Conv.
HDMI
ENREG
PANEL
USB
routeur
MEL
Régie tvn
Téléphone 5G
Modem ETHERNET
Zone public
ETH
USB
CONV
Filaires
3- régie connectée au Smartphone via un câble Ethernet

## Slide 17
Zone tvn
Conv.
HDMI
ENREG
PANEL
USB
routeur
MEL
Régie tvn
Téléphone 5G
Modem USB
Zone public
ETH
USB
USB
Filaires
4- La régie (+ le pc obs) connectées au Smartphone via un câble usb

## Slide 18
Conv.
HDMI
ENREG
PANEL
USB
routeur
MEL
Régie tvn
Zone tvn
Zone public
Téléphone 5G HOTSPOT
Ondes
5- La régie connectée au Smartphone via le wifi

## Slide 19
Débits et portées du wifi
Protocole | Fréquence | Taux de transfert réel | Taux de transfert Max | Portée (en intérieur) | Portée (en extérieur)
802.11b | 2,4-2,5 GHz | 6,5 Mbit/s | 11 Mbit/s | 35 m | 100 m
802.11g | 2,4-2,5 GHz | 25 Mbit/s | 54 Mbit/s | 25 m | 75 m
802.11n | 2,4 GHz ou 5 GHz | 200 Mbit/s | 450 Mbit/s | 50 m | 125 m
802.11ac | 5 GHz | 433 Mbit/s | 1300 Mbit/s | 20 m | 50 m

## Slide 20
Variation du débit du réseau 5g en fonction de l’heure

## Slide 21
Le lieu : Le débit varie selon la localisation du smartphone. Les obstacles physiques entre le smartphone et l’antenne 4G/5G impactent les ondes et réduisent le débit. A l’intérieur d’un bâtiment, ce débit est bien souvent affaibli et plus réduit, qu’à l’extérieur.
Variation du débit 4G/5G en journée
La variation du débit 4G/5G en journée s’explique principalement par deux facteurs :
L’heure : En fonction de l’heure à laquelle on se connecte, le débit peut varier très fortement.
Plus il y a de personnes connectés sur une même antenne, plus le débit 4G/5G est réduit.

## Slide 22
En Intérieur
En extérieur
Variation du débit en fonction du lieu

## Slide 23
Pour diffuser de la vidéo HD en streaming, le débit du réseau 5G est un minimum afin d’éviter les saccades ou les interruptions, lors de la diffusion de vidéos.
Pour naviguer et recevoir un flux internet, vidéo ou son, le réseau 4G est suffisant.
Pour diffuser une vidéo en résolution 1080p60i sur Youtube, il est préconisé un débit situé entre 4,5 Mbit/s et 9 Mbit/s.
De manière générale, il est recommandé de disposer d’environ 1,5 fois le débit recommandé pour tenir compte des fluctuations sur le réseau.
Règles générales pour streamer sur le réseau 5G
À bande passante égale, Ethernet est plus stable et plus rapide que le WiFi.